内蒙古大地云天化工有限公司

雨水排口改造项目在线监测设施电气辅助工程询价文件

询价编号：DDYT-05-2112-029

询  价 人：内蒙古大地云天化工有限公司

2021年12月

报价一览表

工程名称：内蒙古大地云天化工有限公司雨水排口改造项目在线监测设施电气辅助工程

编号:DDYT-05-2112-029

| 报价单位 | 工程内容 | 报价（万元） | 工期（日历日） | 工程质量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 付款方式为现金银行转账。 |
| 总报价（大写）： |
| 报价人：（单位盖章） 法定代表人或委托代理人签字： 日期： |
| 备注：报价人应将此报价一览表放在报价文件封面后第一页。 |

目录

第一章  询价公告	2

第二章  报价文件格式	4

一  报价一览表	5

二  法定代表人身份证明书	6

三  法定代表人授权委托书(若适用)	7

四  营业执照	8

五  报价明细表	9

六  设备技术参数	11

# 第一章  询价公告

各潜在报价单位：

内蒙古大地云天化工有限公司就雨水排口改造项目在线监测设施电气辅助工程进行询价，欢迎各潜在报价单位参与报价。现将有关事项告知如下：

一、工程概况

内蒙古大地云天化工有限公司为满足环保要求需进行雨水排口改造，土建工作已基本完成，现需按照《赤峰市入网排污口排放口规范化建设技术要求》（赤峰市生态环境局公告[2020]2号）要求进行在线监测设施电气辅助工程采购及安装。

本文件为内蒙古大地云天化工有限公司雨水排口改造项目在线监测设施电气辅助工程询价文件。

二、询价范围

本次询价范围为：

2.1雨水排口在线监测电气询价范围

| 序号 | 工程项目 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 镀锌钢制桥架敷设 | 200mm×4000mm×2mm，长4米/节镀锌 | 米 | 360 | 具体以实工程量设为准 |
| 2 | UPS安装 | 6KVA，4KW，12小时 | 套 | 4 | 具体以实工程量设为准 |
| 3 | 照明箱安装 | ABS工程塑料，壁挂式，见图纸 | 套 | 1 | 具体以实工程量设为准 |
| 4 | 检修箱安装 | ABS工程塑料，三防，壁挂式，见图纸 | 套 | 1 | 具体以实工程量设为准 |
| 5 | 动力配电箱安装 | ABS工程塑料，三防，壁挂式，见图纸 |  |  | 具体以实工程量设为准 |
| 6 | 吊顶灯安装 | LED，2×18W | 套 | 2 | 具体以实工程量设为准 |
| 7 | 照明开关安装 | 明装，带防水盒 | 套 | 2 | 具体以实工程量设为准 |
| 8 | 光控开关安装 |  | 套 | 1 | 具体以实工程量设为准 |
| 9 | LED灯安装 | 泛光灯，冷光 LZY8201 30w LED | 套 | 2 | 具体以实工程量设为准 |
| 10 | LED灯安装 | 泛光灯，冷光 LZY8201 100w LED | 套 | 2 | 具体以实工程量设为准 |
| 11 | 电缆敷设 | ZR-YJV-0.5/1kv 3×1.5，线芯绝缘层色标黄、绿、红为全色 | 米 | 200 | 具体以实工程量设为准 |
| 12 | 电缆敷设 | ZR-YJV-0.5/1kv 5×16，线芯绝缘层色标黄、绿、红为全色 | 米 | 300 | 具体以实工程量设为准 |
| 13 | 工作台安装 | 3工位 | 套 | 4 | 1.8米X0.800米 |

说明：以上为甲供材，其余安装材料及未体现的材料均为乙供。

2.2雨水排口在线监测光缆采购及施工询价范围

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 施工内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磷肥厂在线监测信号远传至热电小屋 | 光纤\单模16芯 铠装 | 1100米 | 自磷肥厂尾气监测室敷设光纤至热电小屋内机柜，距离约1000米。 光纤两端熔接尾纤盒/光纤配线架（同步熔接备用端口），由光纤收发器转网线后接入各自交换机/主机。 |
| 2 | NPK在线监测信号远传至热电小屋 | 光纤\单模8芯 铠装 | 1300米 | 自NPK在线监测室敷设光纤至热电小屋内机柜，距离约1300米。 光纤两端熔接尾纤盒/光纤配线架（同步熔接备用端口），由光纤收发器转网线后接入各自交换机/主机。 |
| 3 | MAP在线监测信号远传至热电小屋 | 光纤\单模8芯 铠装 | 1500米 | 自MAP在线监测室敷设光纤至热电小屋内机柜，距离约1500米。 光纤两端熔接尾纤盒/光纤配线架（同步熔接备用端口），由光纤收发器转网线后接入各自交换机/主机。 |
| 4 | 在线监测信号远传至磷肥厂在线监测室 | 光纤\单模8芯 铠装 | 1800米 | 自东围墙在线监测室敷设光纤至磷肥厂尾气监测室，距离约1800米。 光纤的东围墙在线监测室端熔接尾纤盒（同步熔接备用端口），由光纤收发器转网线后接入到交换机/主机；光纤的磷肥厂尾气监测室端熔接尾纤盒（同步熔接备用端口），由光纤跳线转接到磷肥厂在线监测信号远传至热电小屋的光纤上将信号远传至热电小屋内机柜接入到交换机。 |
| 5 | 至东围墙在线监测室布设桥架 | 热镀锌桥架（甲供）规格（甲供）： 宽200mm 深100mm | 180米 | 东围墙在线监测室北侧约175米处开始布设弱电桥架，延东围墙布设至东围墙在线监测室，剩余5米布设至监测室屋内。 火车硫酸卸车壁处桥架敷设引出光缆后布设镀锌管引至地面，距离约6米；穿管地埋后引入东围墙布设的弱电桥架，地埋距离约15米。 |
| 6 | 监控信号传输主纤 | 光纤\单模8芯 铠装 | 1000米 | 自东围墙在线监测室敷设光纤至DAP包装机柜室，距离约1000米。 东围墙端熔接光纤法兰盘，包装机柜间熔接尾纤盒后转网线接入交换机。 |
| 7 | 东围墙监控信号分支 | 光纤\单模4芯 铠装 | 1600米 | 自东围墙在线监测室敷设分支监控光纤，延东围墙向北至各监控汇聚盒，4路分支。 对现场监控汇聚盒进行优化，将东围墙监控分为4批次，分别熔接转光纤后进入东围墙在线监测室，接入监控光纤法兰盘。 |
| 8 | 其他附件 | 光纤收发器、光纤配线架、光纤法兰盘、尾纤盒、网络柜、插排、交换机、PDU、镀锌管等 | 满足工程需求 |  |

本次采用包工包料的施工总承包方式，询价文件最终解释权归业主。

三、工程施工及质量要求

工程的实施过程中，要求施工单位安全、文明施工，在施工期间执行业主的各项管理规定，施工前承包人须按发包人要求办理相关的作业票证。承包商执行国家及地方相关现行标准及规范，工程质量达到国家及行业标准，一次性验收合格。

四、工期要求

工期为10日历日，开始时间以招标人通知为准；

五、承包方式：总价固定方式；

六、付款方式

1、工程预付款

本工程无预付款。

2、工程结算款

工程完工、经相关政府主管部门验收合格、工程交付、竣工资料交付后，在10个工作日内支付工程结算尾款的95%。

在付款前承包人须提供税率为 9 %增值税专用发票（支付工程结算尾款时，提供的增值税专用发票金额须含质量保证金）。

质量保证金为审定结算总价的5%。在工程验收合格交付使用之日起二年后，经发包人复检无质量问题1个月内将本合同规定的质量保证金返还承包人（无息），但不解除承包人在《工程质量保修书》中承诺的保修责任。

七、报价要求

1．报价文件一正二副，可编辑电子版一份.

2.本次报价为雨水排口改造支持配套在线监测设施电气工程，报价人应充分考虑施工的可靠性、完整性以及施工期间为保证工程的质量、进度、安全、环保、消防、职业卫生、节能、措施、进出场费、工程变更、保险、风险、利润、税金、政策性以及包含的所有风险、责任等全部费用。

3．报价人必须按邀请报价文件规定的格式要求填列相关表格，表格要求用电子表格填制。

八、报价文件的组成

1．报价一览表；

2．法定代表人身份证明书；

3．法定代表人授权委托书(若适用)；

4．营业执照；

5.报价明细表；

6.设备技术参数。

九、询价工作安排

报价文件递交地点和截止时间：报价文件必须在2022年1月4日下午15:00时前送达内蒙古赤峰市元宝山镇开发区内蒙古大地云天化工有限公司3楼工程部。逾期送达的或者未送达指定地点的报价文件，询价人不予受理。

十、询价公告发布媒体

本询价公告在《内蒙古大地云天化工有限公司官网》（http://www.ddyth.com/）上公布。我公司仅在《内蒙古大地云天化工有限公司官网》发布了有关该项目的询价信息，未授权任何公司及个人转载相关信息。在此，我公司郑重提醒各报价人注意：与该项目相关招标事宜均须与我公司指定人员联系，我公司对任何转载信息及由此产生的后果均不承担任何责任。

十一、联系方式

询 价 人：内蒙古大地云天化工有限公司

联系地址：内蒙古赤峰市元宝山镇开发区内蒙古大地云天化工有限公司3楼工程部

联系人及电话：刘长江  0476-5922029  15849637071

联系人及电话：罗艳玲     17547612206

传真： 0476-5922000

电子邮箱：ddytzb@126.com

内蒙古大地云天化工有限公司

2021年12月28日

# 第二章  报价文件格式

内蒙古大地云天化工有限公司雨水排口改造项目在线监测设施电气辅助工程报价文件

询价编号：

报价人：          		                 （盖章）

法定代表人或委托代理人：                  （签字）

日期  ：     年    月    日

## 一  报价一览表

工程名称：内蒙古大地云天化工有限公司雨水排口改造项目在线监测设施电气辅助工程

询价编号：DDYT-05-2112-029

| 报价单位 | 工程内容 | 报价（万元） | 工期（日历日） | 工程质量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 付款方式为现金银行转账。 |
| 总报价（大写）： |
| 报价人：（单位盖章） 法定代表人或委托代理人签字： 日期： |
| 备注：报价人应将此报价一览表放在报价文件封面后第一页。 |

## 二  法定代表人身份证明书

法定代表人资格证明书（格式）

报价人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：        年    月  ＿日

经营期限：

姓名：           性别：        年龄：＿  职务：       _

系                                （报价人名称）的法定代表人。

特此证明。

报价人：(单位盖章)

日期：      年   月   日

附法定代表人身份证复印件

注：需将此证明书原件装入报价文件正本中。

## 三  法定代表人授权委托书(若适用)

授权委托书（格式）

本授权委托书声明：

我        (姓名)系              (报价人名称)的法定代表人，现授权委托我单位    (姓名)为我方代理人，以本单位的名义参加           （询价人）的                 的报价活动。代理人在报价、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无权再委托。

特此委托。

委托代理人：        性别：        年龄：

身份证号：          职务：

报价人：          (单位盖章)

法定代表人：(签字)

授权委托代理人：（签字）

日期：     年   月    日

附委托代理人身份证复印件

注：如授权代理人参加报价需将此委托书原件装入报价文件正本中。

## 四  营业执照

## 五  报价明细表

#### （一）报价说明

#### （二）报价明细表

| 设备采购与安装报价明细表 |
| --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 全费用单价 | 合计 |
| 报价合计 | 元 |  |
| 备注：其中增值税税率为 %(必填项) 以上报价需包含专家验收费用。 |

## 六  设备技术参数