内蒙古大地云天化工有限公司

除尘器滤袋、骨架采购

询价文件

编号：DDYT-04-2203-004

询价单位：内蒙古大地云天化工有限公司

2022年3月

内蒙古大地云天化工有限公司热力厂锅炉除尘器用滤袋、骨架物资，现进行询价采购，欢迎有兴趣的单位参与报价。

1 、询价采购范围

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 交货期（天） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 滤袋 | 尺寸：Φ160×8000 材质：PTFE基布+面层（ 50%PPS+50%PTFE，迎尘面+超细纤维） 后处理：PTFE 浸渍和覆膜克重≥630克/㎡ ，排放10毫克以下，最高耐温190℃，全过滤风速1.0m/min | 件 | 816 |  |  |  |  |
| 2 | 滤袋骨架 | Φ155×7950 三节， Φ3.8mm×12丝，有机硅喷涂 | 件 | 300 |  |  |  |  |
| 总报价（现金）：（大写） 元 （小写） 万元 总报价（半年期承兑）：（大写） 元 （小写） 万元 |
| 报价单位： (盖章) 法定代表人或委托代理人: （签字） 时间:2022年 月 日 |

2、结算和付款方式：

货到付款：买方采购的物资交货到买方现场经买卖双方共同验收合格，买方收到卖方开具的注明购货单位为“内蒙古大地云天化工有限公司”的全额增值税专用发票（13%税点）后，支付货款。

3、交货地点及交货期：交货地点为赤峰市资源型城市经济转型开发试验区内蒙古大地云天化工有限公司备件库；交货期为合同生效后20天。

4、运输方式：汽车运输，卖方承担运输。

5、安装方式：卖方负责指导货物的安装、调试，卖方应选派技术人员到买方现场指导安装、调试（如买方需要），费用含在合同价中。

6、质保期：2年

7、售后：卖方承担的售后服务包括产品的售前、售中、售后服务，以及上述质量保证范围内的质保期内的免费服务和质保期外的有偿服务，包括但不限于技术咨询、技术支持、技术升级、提交资料和培训、安装指导和调试、配合验收和投用等。卖方接到买方通知后在1小时内给予响应，接到通知后在12小时到达现场。

8、质量、技术要求：投标报价人所报价的物资必须满足国家及行业标准，满足买方现场设备使用参数要求，一次性检验、验收合格。

9、报价人资格要求

9.1 报价人应具有独立法人资格，具有自主生产/经营和履行合同的能力，同时具有出具增值税发票的能力(提供增值税一般纳税人相应资格证明)。

9.2 报价人营业执照、报价人身份证明（如是代理人需出具法人授权书）真实有效。（报价时提供资质文件复印件及法人授权委托书）

9.3 报价人营业执照生产/经营范围应含有标的物产品。

9.4 报价人应具有保证供货的能力。

9.5报价人具有完善健全、有效的质量管理体系，须提供相关证明文件。

9.6报价单位必须对提供的所有产品质量负全责。由于滤袋、滤袋骨架质量问题造成的损失，卖方负全责。

9.7报价单位应有同类产品的供货业绩。（提供业绩合同复印件）

10、 询价文件的获取

10.1 询价文件由内蒙古大地云天化工有限公司发放。

10.2 询价文件开始发放时间： 2022年  3 月  16  日。

10.3凡有意参加报价者，请与询价人联系。

11、报价文件的递交（可用快递邮寄）

11.1 报价文件递交截止时间：  2022年 3 月 23  日  10:00  ，报价文件递交地点：内蒙古赤峰市经济转型开发试验区内蒙古大地云天化工有限公司行政楼。

11.2 逾期送达的或者未送达指定地点的报价文件，询价人不予受理。

12、签订合同：买方确定中标单位后，与中标单位签订《采购合同》。

13、询价公告发布媒体

本询价公告在《内蒙古大地云天化工有限公司官网（http://www.ddyth.com/）上公布。我公司仅在内蒙古大地云天化工有限公司官网发布了有关该项目的询价信息，未授权任何公司及个人转载相关信息。在此，我公司郑重提醒各报价人注意：与该项目相关询价事宜均须与我公司指定人员联系，我公司对任何转载信息及由此产生的后果均不承担任何责任。

14、 联系方式

询价人：内蒙古大地云天化工有限公司

联系地址：内蒙古赤峰市经济转型开发试验区大地云天公司行政楼

联 系 人：罗艳玲  17547612206      曹国宏  19947167017

传真：0476-5922000

邮箱：ddytzb@126.com