内蒙古大地云天化工有限公司

实验室仪器设备采购

询价文件

编号：DDYT-04-2203-005

询价单位：内蒙古大地云天化工有限公司

2022年3月

内蒙古大地云天化工有限公司实验室仪器设备采购。现进行实验室仪器设备采购。欢迎有资质的供货单位参与报价。

1 、询价采购范围

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 数量 | 报价 | 总报价 | 交货期 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | IKA电热板 | HP10 | 4 |  |  |  | IKA（德国）加热功率1500w 控温范围50-500℃ 精确度10±K 最大容量15L 加热速度5K/秒 工作盘材质 陶瓷 盘面外形尺寸260*260mm 允许环境温度5-40℃ |
| 2 | 格丹纳实验室电热板 | HT-300型陶瓷面板0-400℃（500*400mm） | 2 |  |  |  | 工作面材料 玻璃陶瓷 控温范围50-400℃ 稳定度±1℃，控温精度±0.2℃ 功率3000w 加热面尺寸 500*400mm |
| 3 | 纯水机 | UPR-II-40L （双泵双级） | 1 |  |  |  | 见附件1 |
| 4 | 废气多功能取样管 | 1089A | 1 |  |  |  | 材质：钛金属，质量轻，耐腐蚀；加热温度（100-160）℃，加热功率400W，工作电源220V±22V、50Hz，加热电源24V，气流管线材质 聚四氟乙烯，采样嘴型号 φ4.5/6/7/8/10/12，皮托管系数0.84±0.01，滤筒型号 3号，取样管长度有效1.3m，总厂1.72米，测孔直径要求≥70mm，取样管耐温小于等于200℃ |
| 5 | 双路烟气采样器 | 3072型 | 1 |  |  |  | 采样流量（0.2-1.5）L/min 采样流量分辨率0.01L/min 采样时间99h内任意设定 流量计前温度（-55至125）℃ 流量计前温度分辨率0.1℃ 流量计前压力（-25至0）Kpa 流量计前压力分辨率0.01Kpa 工作电压220±22V，50Hz或DC12V，2A |
| 6 | 专利进口铂金坩埚 | 25ml，26g | 2 |  |  |  | 见附件2 |
| 7 | 专利进口铂金模具 | 厚度1mm，32mm，36g | 2 |  |  |  | 见附件2 |
| 8 | 水浴锅 | DZKW-S-4 | 1 |  |  |  | 上海科恒 双列六孔 DZKW-S-6 额定功率1.5KW 温度波动≤±1 控温范围+10至100℃ 工作尺寸480×330×90 |
| 9 | 旋转粘度计 | NDJ-5S 转子材质316L | 1 |  |  |  | 上海精天见附件3 |
| 10 | 金相显微镜 | M330P-AF1200 | 1 |  |  |  | 奥斯微见附件4 |
| 11 | 双瓶气瓶柜 | FM-098\1900×900×450mm | 1 |  |  |  |  |

# 报价货物分项价格表

| 名称 | 规格型号 | 材料 | 数量 | 制造厂 | 单价 | 总价 | 估计寿命 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2、结算和付款方式：（如付款方式更优可做出说明，明确现金或承兑价格及承兑期限）

（1）预付款：合同签订后，付合同总价的30%作为预付款。

（2）到货款：设备交货到现场经买卖双方共同验收确认，买方收到卖方开具的注明购货单位为“内蒙古大地云天化工有限公司”的全额增值税专用发票后，支付合同总价的30%。

（3）尾款：设备运行验收合格、资料交付完成，卖方完成合同规定的责任与义务，买卖双方签署“最终验收证书”后30天内，支付合同总价的30%。剩余10%转为质保金。

（4）质保金：质保期满后支付。

3、交货地点及交货期：交货地点为赤峰市资源型城市经济转型开发试验区内蒙古大地云天化工有限公司施工现场；交货期为合同生效后30天（或根据买方要求的时间分批交货）。

4、运输方式：卖方承担运输，现场指定位置落地交货。

5、安装方式：卖方负责指导货物的安装、调试、初期维护，卖方应选派技术人员到买方现场指导安装、调试，费用含在合同价中。

6、质保期：从该设备安装调试考核合格双方签字之日起算1年内免费售后。

7、售后：接到买方通知后在1小时内给予响应，接到通知后在12小时到达现场。

8、质量、技术要求：满足国家及行业标准，一次性检验、验收合格。

9、  报价人资格要求

9.1 报价人应具有独立法人资格，具有自主生产/经营和履行合同的能力，同时具有出具增值税发票的能力(提供增值税一般纳税人相应资格证明)。

9.2 报价人营业执照、报价人身份证明（如是代理人需出具法人授权书）真实有效。（报价时提供资质文件复印件及法人授权委托书）

9.3 报价人营业执照生产/经营范围应含有标的物产品。

9.4 报价人应具有保证供货的能力。

9.5报价人具有完善健全、有效的质量管理体系，须提供相关证明文件，证明文件包括但不限于有效的ISO9001证书。

9.6报价单位必须对提供的所有产品质量负全责。由于实验室仪器设备质量造成的一切损失，卖方将负全责。

9.7报价单位应有相关行业实验室仪器设备使用业绩。（提供业绩及合同复印件）

9.8.报价文件一正一副，可编辑电子版一份,如用软件计算，请提供软件版预算。

10、 询价文件的获取

10.1 询价文件由内蒙古大地云天化工有限公司发放。

10.2 询价文件开始发放时间：   2022  年  3  月  16  日。

10.3凡有意参加报价者，请与询价人联系。

11、报价文件的递交（可用顺丰快递邮寄）

11.1 报价文件递交截止时间：     2022 年 3 月  28日上午  10 :00 ，报价文件递交地点：内蒙古赤峰市经济转型开发试验区内蒙古大地云天化工有限公司行政楼三楼。

11.2 逾期送达的或者未送达指定地点的报价文件，询价人不予受理。

12、询价公告发布媒体

本询价公告在《内蒙古大地云天化工有限公司官网（http://www.ddyth.com/）上公布。我公司仅在内蒙古大地云天化工有限公司官网发布了有关该项目的询价信息，未授权任何公司及个人转载相关信息。在此，我公司郑重提醒各报价人注意：与该项目相关询价事宜均须与我公司指定人员联系，我公司对任何转载信息及由此产生的后果均不承担任何责任。

13、 联系方式

询价人：内蒙古大地云天化工有限公司

联系地址：内蒙古赤峰市经济转型开发试验区大地云天行政楼

联 系 人：罗艳玲  17547612206     王小宁   13214765837

传真：0476-5922000

电子邮箱：ddytzb@126.com