内蒙古大地云天化工有限公司

磷石膏堆场二号副坝10KV供电改造

询价文件

询价编号：

询  价 人：内蒙古大地云天化工有限公司

2022年9月

报价一览表

工程名称：磷石膏堆场二号副坝10KV供电改造

询价编号：

| 报价单位 | 工程内容 | 报价（万元） | 工期（日历日） | 工程质量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 注：付款方式为现金支付 |
| 总报价（大写）： 其中：增值税税率为 9% |
| 报价人：（单位盖章） 法定代表人或委托代理人签字： 日期： |
| 备注：报价人应将此报价一览表放在报价文件封面后第一页。 |

目录

第一章  报价邀请书	1

第二章  报价文件格式	6

一  报价一览表	7

二  法定代表人身份证明书	8

三  法定代表人授权委托书(若适用)	9

四  资格证明文件	10

五  报价计算书	11

第三章 技术文件

# 第一章  报价邀请书

各报价单位：

内蒙古大地云天化工有限公司磷石膏堆场二号副坝10KV供电改造进行国内公开询价，欢迎有兴趣的潜在投标人(以下简称投标人)前来报名。现将有关事宜公告如下：

招标项目为： 磷石膏堆场二号副坝10KV供电改造

根据公司磷石膏堆场建设和检修需要，在二号副坝附近增设100KW用电负荷需求，为满足需要，增加电源点。

一、询价范围：详见第三章《技术文件》

二、施工要求：详见第三章《技术文件》

三、工程质量及资质要求

严格按照询价人提供的技术文件及要求进行施工，工程质量达到国家及行业标准，一次性验收合格，并满足建设单位的使用要求。

（1）本项业务报价人需具备蒙东电网10KV架空及电缆线路、电气设备承装承试等级资质，完成线路安装变压器迁移投运手续协调办理，具有良好的服务态度。

（2）投标人须在中华人民共和国注册，具有独立法人资格；

（3）本项目不接受联合体投标。

四、工期要求

本工程总工期为28个日历日，具体开工时间以询价人通知为准。工程必须保证及时性，在要求周期内按时完成上述改造内容，协调送电手续及投运。合同签订后4周内完成。

五、承包方式：包工包料；

六、付款方式

1 工程预付款

本项目无预付款

2 工程进度款

工程完工、验收合格、工程交付后支付合同总价的50%作为进度款（投标人需开具发票）。

3工程结算尾款

竣工资料交付、工程结算完成后，依据相关报告在10个工作日内支付工程结算尾款。工程结算尾款=审定的工程结算总价-已支付工程款项（预付款、进度款）-质量保证金-其他扣款。

在付款前承包人须提供税率为9%增值税专用发票（支付工程结算尾款时，提供的增值税专用发票金额须含质量保证金）。

4 质量保证金为审定结算总价的5%。在工程验收合格交付使用之日起1年后，经发包人复检无质量问题1个月内将本合同规定的质量保证金返还承包人（无息），但不解除承包人在《工程质量保修书》中承诺的保修责任。

5 施工现场所需的水、电均由业主指定搭接点, 施工现场所需的水、电均由业主提供，费用由业主承担。

6 支付方式为银行转账。

七、报价要求

1．询价人有权对投标人报价中的严重不平衡报价本着总价不变，调整全费用综合单价的原则进行调整，投标人应予接受，否则报价将被拒绝。

2.本招标工程为磷石膏堆场二号副坝10KV供电改造，投标人应充分考虑设计、施工方案的可靠性、完整性；工程建设期间为保证工程质量、进度、安全、环保、消防、职业卫生、节能等采取的措施；进出场费、工程变更、保险、风险、利润、税金、政策性调整等以及包含的所有风险、责任等全部费用。投标报价范围应涵盖工程设计、材料采购、施工、交付使用、缺陷修复、工程保修等阶段以及包含的所有风险、责任等各项应有的费用。

投标报价应包含但不限于以下风险：

（1）人工工资上涨；

（2）机械台班费上涨；

（3）设备、材料价格上涨；

（4）合同签订生效后政策性文件调整；

（5）因发包人及设计的原因所产生的停工及窝工损失；

（6）临时停水停电由承包人自行考虑相关措施，费用自理；

（7）为保证质量、工期而增加的措施；

（8）为保证施工安全而采取的安全、文明、环保措施可能增加的费用；

（9）施工现场可能发生的设备、材料二次倒运；

（10）投标文件漏报、少报的工作内容；

（11）招标文件及投标文件中包含的其它内容。

（12）冬、雨季施工措施所有费用。

因以上风险产生的费用由投标人承担。在投标有效期及合同执行期间，投标总价不随市场因素、政府政策调整和税收变化等而作任何调整。

3．施工现场四周围挡应满足标准化工地要求，费用含在总报价中。

4. 本工程如涉及到的相关检测费用由报价人负责。

5.要求施工单位安全、文明施工，在施工期间执行询价人的各项管理规定，施工前须按询价人要求办理相关的作业票证。

6．投标报价采用固定价。投标人应考虑工程设计期间、施工期间及保修期间的全部费用。

7. “全费用综合单价”中包含但不限于以下费用：直接工程费、措施费（含临时设施费、安全文明施工费等）、规费（含社保费等）、管理费、大型施工机械进退场费、利润、税金、风险费等全部费用。

8.询价人有权对承包范围内的某个子目工程量进行调整或另行安排，不对全费用综合单价做调整，按相应全费用综合单价和实际工程量调整合同价格或进行工程结算。

9.在施工中，无论投标人采用何种施工方法和措施，只作技术认可，合同价格不作调整。

10.合同价格调整原则

询价人调整工程内容以及发生工程变更、工程签证时按以下方式调整合同总价或进行工程结算：

a、合同中已有适用于新增工程、工程变更、工程签证价格的，按合同已有价格计算；

b、合同中只有类似于新增工程、工程变更、工程签证价格的，参照类似价格计算；

c、合同中没有适用或类似于新增工程、工程变更、工程签证价格的，按当地现行的建安工程预算定额及相应的费用定额计算的价格（不含主材）优惠下浮10%计算。

11．投标人应根据当地现行的工程预算定额及相应的费用定额及计价规则编制报价文件。要求投标人在投标文件中作报价编制说明。

12．投标报价范围以招标文件要求为准。

13．除招标文件规定之外询价人不接受任何有选择的报价，只允许有一个报价。

14．投标报价应是投标人正确、全面完成招标文件所述全部工作内容的全部报酬。

15．投标人应按照财政部、安全监管总局《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企[2012]16号）以及当地的有关规定，计算和使用安全文明施工费，如投标报价中未列示，视为已经包含在总报价中，不再另行计取。

16．民工工资发放及农民工工资保障金缴纳: 执行内蒙古自治区人民政府办公厅关于印发《自治区建设领域农民工工资保障金管理办法》的通知（内政办字〔2006〕443号）。

17．合同如需进行公证，相关费用由中标人承担。

18.如当地规定赤峰地区以外的承包人需要办理入蒙备案的，由承包人负责办理。

19．投标人必须按第五章投标文件格式要求填列相关表格，表格要求用电子表格填制，电子版报价文件必须另提供一份可编辑的excel工作表。如用软件计算，请提供软件版预算。

20. 施工现场所需的水、电均由发包人指定搭接位置。施工现场所需的水、电均由业主提供，费用由业主承担。

八、报价文件的组成

1．报价一览表；

2．法定代表人身份证明书；

3．法定代表人授权委托书(若适用)；

4．资格证明文件（复印件加盖公章）；

5.	报价计算书（格式见第二章）

5.1报价说明；

5.2分部分项报价汇总表；

5.3全费用综合单价分析表；

5.4主要材料价格表。

- 询价工作安排

本项目询价人统一组织现场踏勘，定于2022年10月3日9:30分于内蒙古赤峰市经济转型开发试验区内蒙古大地云天化工有限公司行政楼三楼工程部集合，未进行现场踏勘的单位无报价资格。

报价文件份数：正本1份，副本1份，可编辑电子版一份，密封后递交。

报价文件递交地点和截止时间：报价文件必须在2022年10月8日10:00时前送达内蒙古赤峰市经济转型开发试验区内蒙古大地云天化工有限公司行政楼三楼工程部。

逾期送达的或者未送达指定地点的报价文件，询价人不予受理。

十、询价公告发布媒体

本询价公告在《内蒙古大地云天化工有限公司官网》（http://www.ddyth.com/）上公布。我公司仅在《内蒙古大地云天化工有限公司官网》发布了有关该项目的询价信息，未授权任何公司及个人转载相关信息。在此，我公司郑重提醒各报价人注意：与该项目相关招标事宜均须与我公司指定人员联系，我公司对任何转载信息及由此产生的后果均不承担任何责任。

十一、联系方式

询 价 人：内蒙古大地云天化工有限公司

联系地址：内蒙古赤峰市经济转型开发试验区内蒙古大地云天化工有限公司行政楼三楼

现场踏勘联系人 技术答疑：李海鹏  19947167266  商务联系人：董鹏  0476-5922026

传真： 0476-5922000

电子邮箱：ddytzb@126.com

内蒙古大地云天化工有限公司

2022年9月29日

# 第二章  报价文件格式

内蒙古大地云天化工有限公司

磷石膏堆场二号副坝10KV供电改造

报价文件

询价编号：

报价人：          		                 （盖章）

法定代表人或委托代理人：                  （签字）

日期  ：     年    月    日

## 一  报价一览表

工程名称：

询价编号：

| 报价单位 | 工程内容 | 报价（万元） | 工期（日历日） | 工程质量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总报价（大写）： 其中：增值税税率为 % |
| 报价人：（单位盖章） 法定代表人或委托代理人签字： 日期： |
| 备注：报价人应将此报价一览表放在报价文件封面后第一页。 |

## 二  法定代表人身份证明书

法定代表人资格证明书（格式）

报价人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：        年    月  ＿日

经营期限：

姓名：           性别：        年龄：＿  职务：       _

系                                （报价人名称）的法定代表人。

特此证明。

报价人：(单位盖章)

日期：      年   月   日

附法定代表人身份证复印件

注：需将此证明书原件装入报价文件正本中。

## 三  法定代表人授权委托书(若适用)

授权委托书（格式）

本授权委托书声明：

我        (姓名)系              (报价人名称)的法定代表人，现授权委托我单位    (姓名)为我方代理人，以本单位的名义参加           （询价人）的                 的报价活动。代理人在报价、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无权再委托。

特此委托。

委托代理人：        性别：        年龄：

身份证号：          职务：

报价人：          (单位盖章)

法定代表人：(签字)

授权委托代理人：（签字）

日期：     年   月    日

附委托代理人身份证复印件

注：如授权代理人参加报价需将此委托书原件装入报价文件正本中。

## 四  资格证明文件

（主要附企业法人营业执照副本、企业税务登记证副本、企业资质证书副本、企业安全生产许可证、项目经理注册证书及安全生产考核合格证书、企业质量管理体系认证证书等复印件）

## 五  报价计算书

#### （一）报价说明

#### （二）分部分项报价汇总表

内蒙古大地云天化工有限公司磷石膏堆场二号副坝10KV供电改造 分部分项工程汇总表 序号 项目名称 规格型号 单位 工程量 全费用综合单价 合计 备注 1 架空线 GLJ-10Kv-95绝缘导线 2.8 Km 2 水泥杆 15米/10kv 附带安装横担、绝缘子及金具 97 套 3 拉线 10 套 4 横担 10kv避雷器及跌落保险安装 2 套 5 箱变 10KV 315kVA 1 台 6 电缆 YJV22-3X95 10KV 120 米 7 10KV变压器拆除安装 柱上315KVA油浸师变压器拆除安装及实验 1 台 8 接地网 采用镀锌角钢及扁铁，接地电阻小于10欧姆 1 套 9 安装辅材 1 批 注：1、表中分部分项项目列项若有遗漏或需要增加的项目，投标人可自行填充。实际数量以最终的工程数量进行结算。 2.主要材料表中未体现的，所有主、辅材料均由报价单位提供，投标人务必综合考虑报价。

#### （三）全费用综合单价分析表

全费用综合单价分析表

工程名称：                                                                      标段：                                        第  页 共  页

| 序号 | 项目名称 | 全费用综合单价组成 | 全费用综合包干单价(元/m（m3）（m2）（座）（套）) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 措施费 | 规费 | 税金 | 其他项目费 | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 安全生产文明措施费 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### （四）主要材料价格表

| 主要材料价格表 |
| --- |
| 工程名称： | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 产地 | 厂家 |

# 第三章   技术要求

## 1. 概述

### 1.1 工程概述及工作范围

根据公司磷石膏堆场建设和检修需要，在二号副坝附近增设100KW用电负荷需求。结合磷石膏堆场供电情况，具体工作如下：

从现在315KVA变压器处架设10KV供电线路

将现在的315KVA变压器移到二号副坝附近安装，重新配置配电柜及电容补偿柜。从现在315KVA变压器处新建一条约2.8公里10KV架空线路到变压器新安装地点，上下杆采用电缆连接。新建10KV线路主要工程量及材料清单如下：

新建10KV线路主要工程量及主要材料清单

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 架空线 | GLJ-10Kv-95绝缘导线 | 2.8 | Km |  |
| 2 | 水泥杆 | 15米/10kv 附带安装横担、绝缘子及金具 | 97 | 套 |  |
| 3 | 拉线 |  | 10 | 套 |  |
| 4 | 横担 | 10kv避雷器及跌落保险安装 | 2 | 套 |  |
| 5 | 箱变 | 10KV 315kVA | 1 | 台 |  |
| 6 | 电缆 | YJV22-3X95 10KV | 120 | 米 |  |
| 7 | 10KV变压器拆除安装 | 柱上315KVA油浸师变压器拆除安装及实验 | 1 | 台 |  |
| 8 | 接地网 | 采用镀锌角钢及扁铁，接地电阻小于10欧姆 | 1 | 套 |  |
| 9 | 安装辅材 |  | 1 | 批 |  |

备注：主要材料表中未体现的，所有主、辅材料均由报价单位提供。

二、特别要求

本项业务报价人需具备蒙东电网10KV架空及电缆线路、电气设备承装承试等级资质，完成线路安装投运手续协调办理，具有良好的服务态度。

### 1.2 现场水、电、路

施工现场所需的水、电均由业主提供，费用由业主承担。

## 2.技术要求

本篇的目的是明确工程有关技术条件和条款，确定双方各自任务。投标人应负责本工程的材料采购、施工、检验及竣工验收等，并保证工程建设中所使用的各种设备、材料的性能、质量均达到国家相关质量验收标准。所有的要求及规定将作为合同的组成部分，投标人应在整个工程建设过程严格遵循，并严格遵循国家、工程所在地等现行的相关设计、施工、验收标准及规范。

工程施工应严格执行国家现行规范、标准、规定和相关技术标准、规程及以及地方有关的工程质量、安全文明施工、竣工验收规范等规定。在满足业主的使用功能和使用需求的前提下力求做到适用、安全、美观、经济。所有工程的施工质量必须达到国家、地方现行标准或规范及其配套标准的要求。

### 2.1.供货范围

- 投标人采购范围：

主辅材料均由投标人提供。

### 2.2工程标准

现行主要质量标准、规范

| 编 号 | 标准名称 | 标准号 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑电气工程施工质量验收规范 | GB50303-2011 |  |
| 2 | 建筑物防雷工程施工与质量验收规范 | GB50601－2010 |  |
| 3 | 交流电气装置的接地 | DL/T 621－1997 |  |
| 4 | 电气装置安装工程质量检验及评定规程 | DL/T5161.1－5161.17－2002 |  |
| 5 | 电气装置安装工程高压电器施工及验收规范 | GB 50147－2010 |  |
| 6 | 电气装置安装工程母线装置施工及验收规范 | GB 50149－2010 |  |
| 7 | 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 | GB 50150－2006 |  |
| 8 | 电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范 | GB 50168－2006 |  |
| 9 | 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范 | GB 50169－2006 |  |
| 10 | 电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范 | GB 50170－2006 |  |
| 11 | 电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范 | GB50171-2012 |  |
| 12 | 电气装置安装工程低压电器施工及验收规范 | GB 50254－96 |  |
| 13 | 电气装置安装工程电气照明装置装置施工及验收规范 | GB 50259－96 |  |
| 14 | 工程建设标准强制性条文（电力工程部分） | 2011年版 |  |
| 15 | 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 | GB50169-92 |  |

备注：在施工过程中相关质量标准规范版本更新，由承包方提供最新版本。

工程的实施过程中，承包商执行国家及地方相关现行标准及规范。

·图纸技术标准及技术规定

·国家的有关技术规范

·内蒙古当地技术标准

# 以上标准不一致时，执行较严格的标准。投标人必须遵守的规范、标准包括但不限于本文中所列规范、标准，如有更新，则按最新的标准、规范执行。

## 2.3工程验收

投标人应按国家现行的标准、规范、规程要求进行施工，质量必须满足设计和现行规范的要求。并按合同规定的工期提交真实、准确、完整的成果资料。合同的实施过程中，施工单位对合同的每一个阶段和每一项工作的执行，以及对合同的每一台设备和每一种材料的使用和检验，应遵守以下技术标准（按优先顺序排列）：

- 标书规定的技术标准

- 图纸技术标准及技术规定

- 化工行业的有关技术规范

- 国家的有关技术规范

- 国际通用的有关技术规范

- 制造厂商的有关技术规定

以上标准的内容不一致时，执行较严格的条款。

工程竣工必须是完成合同、施工图要求的所有工作，具备完整的技术资料（包括施工组织设计、保证资料、技术复核、中间检验资料、工程施工总结）及专业的技术资料、施工记录。