内蒙古大地云天化工有限公司

硫钛磷资源综合利用项目新增施工电源点

询价文件

询价编号：DDYT-14-2303-001

询  价 人：内蒙古大地云天化工有限公司

2023年3月

报价一览表

工程名称：硫钛磷资源综合利用项目新增施工电源点

编号: DDYT-14-2303-001

| 报价单位 | 工程内容 | 报价（万元） | 工期（日历日） | 工程质量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 付款方式为一半现汇、一半半年期银行承兑汇票。 |
| 总报价（大写）： |
| 报价人：（单位盖章） 法定代表人或委托代理人签字： 日期： |
| 备注：报价人应将此报价一览表放在报价文件封面后第一页。 |

目录

第一章  询价公告	2

第二章  报价文件格式	5

一  报价一览表	6

二  法定代表人身份证明书	7

三  法定代表人授权委托书(若适用)	8

四  营业执照	9

五  报价明细表	10

六  施工资质证书	12

# 第一章  询价公告

各潜在报价单位：

内蒙古大地云天化工有限公司硫钛磷资源综合利用项目新增施工电源点进行询价，欢迎各潜在报价单位参与报价。现将有关事项告知如下：

一、工程概况

为满足内蒙古大地云天化工有限公司硫钛磷资源综合利用项目区域用电要求，现需对硫钛磷资源综合利用项目新增3个施工电源点。

本文件为内蒙古大地云天化工有限公司硫钛磷资源综合利用项目新增施工电源点询价文件。

二、报价人资格要求

（1）报价人须在中华人民共和国注册，具有独立法人资格，持有有效的营业执照，有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应能力；

（2）报价人具有国家有关行政主管部门颁发的相应施工资质。

三、询价范围

（1）按图敷设三相五线架空线路约870m，采用GLJ-1Kv-300㎡钢芯铝绞线绝缘导线；

（2）沿途敷设水泥电线杆及金具，拉线等，电线杆之间的距离为20m，每个电源点必须设置一颗，均采用12m电线杆。

（3）采购安装设备：

1、低压配电柜三个：每个电源点分别设置一个配电柜，柜体采用GGD柜体，热镀锌材质，柜体厚度不低于2.5mm，静电喷漆，电源引自现有项目变压器，采用母排链接，总进线630A空开1个，柜内配8个配电回路，630A空开1个,400A空开2个，320A空开2个，160A空开2个，100A空开1个，每个回路均配电度表，相应互感器。元器件采用性能不低于正泰品牌，每个配电点柜内均配SVG APST-100(s)/0.4 无功补偿装置；

（5）每个电源点设置配电房，配电房规格尺寸满足安装低压配电柜及规范的要求，所用材质不限。

（6）电源点的接地系统搭建。

（7）本项目未提到的其他主、辅材料。

三、工程质量

满足相关施工规范，顺利通过验收。

四、工期要求

工期为10日历日，开始时间以招标人通知为准；

五、承包方式：总价固定方式；

六、付款方式

（1）工程预付款

本工程无预付款。

（2）工程进度款

本工程无进度款。

（3）工程结算尾款

工程完工、验收合格、工程交付、竣工资料交付、工程结算完成后，依据相关报告在10个工作日内支付工程结算尾款。工程结算尾款=审定的工程结算总价-质量保证金-其他扣款。

在付款前承包人须提供税率为 9 %增值税专用发票（支付工程结算尾款时，提供的增值税专用发票金额须含质量保证金）。

质量保证金为审定结算总价的5%。在工程验收合格交付使用之日起两年后，经发包人复检无质量问题1个月内将本合同规定的质量保证金返还承包人（无息），但不解除承包人在《工程质量保修书》中承诺的保修责任。

七、报价要求

1．报价文件一正一副，可编辑电子版一份.

2.本次报价为内蒙古大地云天化工有限公司临建区域场地整理项目，报价人应充分考虑施工的可靠性、完整性以及施工期间为保证工程的质量、进度、安全、环保、消防、职业卫生、节能、措施、进出场费、工程变更、保险、风险、利润、税金、政策性以及包含的所有风险、责任等全部费用。

3．报价人必须按邀请报价文件规定的格式要求填列相关表格，表格要求用电子表格填制。

八、报价文件的组成

1．报价一览表；

2．法定代表人身份证明书；

3．法定代表人授权委托书(若适用)；

4．营业执照；

5.报价明细表

6.资质证书。

十、询价公告发布媒体

本询价公告在《内蒙古大地云天化工有限公司官网》（http://www.ddyth.com/）上公布。我公司仅在《内蒙古大地云天化工有限公司官网》发布了有关该项目的询价信息，未授权任何公司及个人转载相关信息。在此，我公司郑重提醒各报价人注意：与该项目相关招标事宜均须与我公司指定人员联系，我公司对任何转载信息及由此产生的后果均不承担任何责任。

十一、询价工作安排

报价文件递交地点和截止时间：报价文件必须在2023年3月17日上午10:00时前送达内蒙古赤峰市经济转型开发试验区内蒙古大地云天化工有限公司行政楼三楼。

询 价 人：内蒙古大地云天化工有限公司

联系地址：内蒙古赤峰市经济转型开发试验区内蒙古大地云天化工有限公司行政楼三楼

联系人及电话：王向鑫  19947167013  丛小龙  13674807886

传真： 0476-5922000

电子邮箱：ddytzb@126.com

内蒙古大地云天化工有限公司

2023年3月15日

# 第二章  报价文件格式

内蒙古大地云天化工有限公司

硫钛磷资源综合利用项目新增施工电源点

询价编号：DDYT-14-2303-001

报价人：          		                 （盖章）

法定代表人或委托代理人：                  （签字）

日期  ：     年    月    日

## 一  报价一览表

工程名称：内蒙古大地云天化工有限公司硫钛磷资源综合利用项目新增施工电源点

询价编号：DDYT-14-2303-001

| 报价单位 | 工程内容 | 报价（万元） | 工期（日历日） | 工程质量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 付款方式为一半现汇、一半半年期银行承兑汇票。 |
| 总报价（大写）： |
| 报价人：（单位盖章） 法定代表人或委托代理人签字： 日期： |
| 备注：报价人应将此报价一览表放在报价文件封面后第一页。 |

## 二  法定代表人身份证明书

法定代表人资格证明书（格式）

报价人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：        年    月  ＿日

经营期限：

姓名：           性别：        年龄：＿  职务：       _

系                                （报价人名称）的法定代表人。

特此证明。

报价人：(单位盖章)

日期：      年   月   日

附法定代表人身份证复印件

注：需将此证明书原件装入报价文件正本中。

## 三  法定代表人授权委托书(若适用)

授权委托书（格式）

本授权委托书声明：

我        (姓名)系              (报价人名称)的法定代表人，现授权委托我单位    (姓名)为我方代理人，以本单位的名义参加           （询价人）的                 的报价活动。代理人在报价、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无权再委托。

特此委托。

委托代理人：        性别：        年龄：

身份证号：          职务：

报价人：          (单位盖章)

法定代表人：(签字)

授权委托代理人：（签字）

日期：     年   月    日

附委托代理人身份证复印件

注：如授权代理人参加报价需将此委托书原件装入报价文件正本中。

## 四  营业执照

## 五  报价明细表

#### （一）报价说明

#### （二）报价明细表

| 临建区域电源改造报价明细 |
| --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 采购单价（元） | 采购合价（元） | 安装单价（元） | 安装合价（元） | 合计（元） | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总造价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 六  施工资质证书